## Slide 1
Divide and Conquer
Frontend Bottleneck
北京大学 MPRC
陈麒先

## Slide 2
01.
相关研究
03.
实验结果
02.
核心方法
04.
结 论
目录
contents

## Slide 3
相关研究
Part 01

## Slide 4: 1.1 Introduction
指令miss和BTB miss导致的前端stall是引起处理器性能降低的主要原因，指令预取是突破上述miss导致前端性能瓶颈的主要途径。

## Slide 5: 1.2 Sequential Prefetcher
Sequential Prefetcher 顺序预取器
启用后会发送一些后续连续block的预取请求
在处理miss较多情况下效率较低

## Slide 6: 1.3 Discontinuity Prefetcher
Discontinuity prefetcher 间断预取器
  在顺序预取器基础上进一步改进，用以减少顺序预取器未能处理的miss
  间断预取器 记录了在L1i Cache miss的情况下 程序控制流的不连续性
  但是其lookahead是有限的

## Slide 7: 1.4 Temporal Prefetcher
Temporal Prefetcher 暂存预取器
    目前大多数先进的预取器机制都基于此
    原理：基于每一个过去的miss/access记录来预测未来情况
    这种做法解决了大多数miss问题，但是由于服务器载荷中指令数量巨大，通常会增大area overhead

## Slide 8: 1.5.1 BTB-Directed (Fetch-Directed) Prefetcher
BTB-directed (fetch-directed) Prefetcher 基于BTB的预取器
  BTB Branch-Target-Buffer跳转目标缓冲区
  BTB-directed Prefetcher 需要对处理器前端进行大规模调整，实现难度大。
  BTB-directed Prefetcher是在固定长度指令集下提出的概念，应对可变长度指令集时，若简单地进行长度扩展会导致overhead显著提升。
  Kumar等人在BTB-Directed Prefetcher框架下提出了Boomerang和ShotGun方法

## Slide 9: 1.5.2 Boomerang
Boomerang
  Kumar等提出的Boomerang方法使用BTB遍历指令流，结合BTB识别分支指令，利用分支预测器来确定分支指令的目标，进而判断指令miss和BTB miss。但由于BTB miss 使得预取方案不能超前于当前现有的指令序列，而且BTB miss是预解码指令块计算得到的，因此对于指令数量很大的任务而言会失效，因为这类任务的BTB miss是十分频繁的，但却不能得到有效解决。

## Slide 10: 1.5.3 ShotGun
ShotGun
  Kumar等对Boomerang方法进行改进，得到了Shotgun方法，他们将BTB分为三部分：C-BTB条件跳转、U-BTB无条件跳转、RIB返回指令，主要思路是将大部分BTB存储用于无条件跳转、BTB预填充用于条件跳转，此外在检测到一个U-BTB或RIB时，依赖跳转指令或其目标周围有效块的位向量进行预取。这种方法虽然降低了BTB miss，但并未从根本上解决该问题，仍不能发挥最大效能。

## Slide 11
核心方法
Part 02

## Slide 12: 2.1 Motivation
使用最少的修改，实现一个低成本的指令和BTB预取器，使其在指令数目较大的任务负载上，能够取得更加的性能表现，此外，实现的预取方案要在可变长指令集上使用最小的存储开销
为了实现这一目标，本文采用分治法，将miss分为三类：
  顺序miss
  间断性miss
  BTB miss
  并分别为之提供一种预取器，称为 SN4L + Dis + BTB 方法

## Slide 13: 2.2 SN4L：Selective Next-Four-Line Prefetcher
顺序 miss
  传统算法
    时效性和精确度之间的tradeoff
    next-line prefetcher 时间性能差、效率低
    而next-4-line prefetcher 则不够精确，导致产生大量无用预取
  解决方案
    使用一个既简单又准确的预取器来判断接下来的4个block中哪一个会被访问
    只预取这些有效的block

## Slide 14: 2.2 SN4L：Selective Next-Four-Line Prefetcher
  selective-N4L
    选择按顺序接下来的4个不在Cache中且上次预取有效的block，可直接预取到Cache中而无需预取缓冲区
  SeqTable
    1位顺序预取状态位：表示是否应该在顺序序列中被预取；所有项初始化为1，即所有块初次应被预取
    1位预取位：表示当前访问的Cache是否是预取得到的
    4位局部预取状态位：减小了查询SeqTable开销
  检查4位局部预取状态位，对 不在Cache中 且可预取的块 发起预取请求
  根据Cache访问的hit和miss、以及替换情况 来更新SeqTable中各entry的值

## Slide 15: 2.3 Dis： Discontinuity Prefetcher
间断 miss
  传统算法
    存储成本高、预取无用、预取有限
  解决方案
    不记录目标地址，而记录在Cache块中分支跳转指令的偏移量，并通过指令预解码分析出跳转目标
    使用低存储开销的partial tag表，解决传统算法中 使用tagless表 导致无用预取 使得存储成本提高的问题
    引入前瞻性序列提供足够的 lookahead

## Slide 16: 2.3 Dis： Discontinuity Prefetcher
  每当分支指令导致非连续性miss时，使用DisTable记录分支指令的偏移量
  为简化DisTable，将其设计成了直接映射和部分标记partial tag的形式每一行含有：
    4位偏移量区分一个block内的16条指令
    4位Cache line的部分标志tag
  记录
    每产生一个miss则解码最后两条指令，若是分支指令，则记录到DisTable
  RLU （Recently Look Up）
    避免大量重复而不必要的缓存查找
    存储最近被处理器或预取器要求查找的最后8个block的地址
    每一次SN4L+Dis决定预取的候选项 会进入RLU Queue进行查找
    未命中则会查找缓存

## Slide 17: 2.4 BTB： BTB Prefetcher
BTB miss
  传统算法
    confluence 等
    只考虑固定长度ISA
  解决方案
    在confluence基础上进行改进
    每当访问到一个指令block，解码指令并判断是否是分支跳转指令若是，则将被移入BTB预取buffer中来避免未来的BTB miss

## Slide 18: 2.4 BTB： BTB Prefetcher
不改变BTB结构，使用基于PC程序计数器的BTB
使用更激进的预取机制填充BTB prefetch buffer
每当一个Cache block在RLU中miss时，将其发送至预解码器
BTB和DIS可以共享一个预解码器，使两者可以同时运行

## Slide 19: 2.5 Handling Variable-Length ISA
支持可变长ISA
  SN4L：不需要任何修改
  Dis
    每个DisTable项中需要存储字节偏移量来代替指令偏移量，使预解码器可以获知间断分支跳转指令的起始地址
    对于64B Cache DisTable项存储需求从8位增加到10位，存储成本增加20%
  BTB：DV-LLC
    使用动态虚拟化LLC（dynamically-virtualized LLC）在LLC中虚拟化BF（Branch-Footprint）
    模式1：传统LLC，即block-holder式LRU。当一个set不包含指令块时，所有way都是block-holders
    模式2：BF-holder式LRU way。当一个指令块被插入到一个没有任何指令块的set时，移除一个LRU块
    当cache set中所有指令块都被移除后，LRU way将回到block-holder mode
    为了区分上述两种模式，每个cache 块增加1个bit来进行判断

## Slide 20
实验结果
Part 03

## Slide 21: 3.1.1 CMP Parameters

## Slide 22: 3.1.2 Server Workloads

## Slide 23: 3.1.3 Prefetcher Configurations
Confluence ： 一种先进的 Temporal Prefetcher
ShotGun ： 基于Boomerang改进的BTB-Directed Prefetcher
Dis + SN4L + BTB ： 本文提出的方法

## Slide 24: 3.2 Storage Requirements
SN4L+Dis平均miss覆盖率随SeqTable entries数量的变化

## Slide 25: 3.3 Tag Policies & Overprediction
不同Tag策略的平均Overprediction对比

## Slide 26: 3.4 Prefetch Timeliness
基于CMAL(Cover Memory Access Latency)的时效性对比

## Slide 27: 3.5 RLU（Recently Look Up） Size and Cache Lookups
与无预取器对比的Cache Lookup数（无预取器标准化为1.0）

## Slide 28: 3.6 Frontend Stall Cycle Reduction（FSCR）
前端Stall周期减小值

## Slide 29: 3.7 Speedup
在不同任务载荷下三种预取方法的性能改善效果对比

## Slide 30: 3.8 Large Workloads
在任务载荷较大情况下本文预取方法与Shotgun相比的改善效果

## Slide 31
结论
Part 04

## Slide 32: 4.1 预取方式
next-line prefetcher
  优点：现有可用的预取器
  缺点：在处理miss较多情况下效率较低
temporal instruction prefetcher
  优点：降低了指令miss的延迟
  缺点：需要有额外存储的元数据
BTB-directed prefetcher
  优点：执行开销较低
  缺点：需要对处理器前端进行大规模修改，而且对于指令数较多的任务而言，稳定性差
处理器经常要处理的指令和BTB miss 导致指令执行不充分，进而导致性能损失
Notes: 顺序预取器
暂存预取器
BTB导向预取器

## Slide 33: 4.2 本文贡献
SN4L prefetcher
  可以消除大多数的顺序指令miss，可预测并移除无用预取
Dis prefetcher
  由于跳转指令导致的不连续性，discontinuity prefetcher 可以减少剩余的非连续性miss，减少了预取器的area overhead
BTB prefetcher
  减少BTB miss，减小了存储空间占用，并且提高了运行性能
本文提出的分而治之方法解决了上述处理器前端瓶颈，并提出了以下预取方案：

## Slide 34
感谢您的批评指正
北京大学 MPRC
陈麒先